Wrocław, dnia 23.11.2017 r.

Zam. Publ. 36/2017

DOZ/EZ/Z.P.36/2540/2/2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z podziałem na 2 zadania.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2.

Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że  zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i stanowi integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 36/2017.

Załącznik nr 2 do SIWZ

- Urządzenia wielofunkcyjne – 11 sztuk

1. Możliwość druku i kopiowania w czerni i kolorze oraz skanowania w kolorze oraz czerni

2. Drukowanie

- Prędkość wydruku:

a) A4 – co najmniej 30 stron na minutę

b) A3 – co najmniej 17 stron na minutę

- Wydruk pierwszej strony – poniżej 8 sekund

3. Podajnik ręczny na co najmniej 100 arkuszy

4. Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na co najmniej 100 arkuszy.

5. Obsługiwana gramatura papieru od 60 do 256 g/m2 przez urządzenie oraz finisher

6. Posiada co najmniej 4 szuflady o łącznej pojemności minimum 2000 arkuszy

7. Łączność:

- Ethernet 10/100/1000 Base-T

- High-Speed USB 3.0

8. Zalecany miesięczny poziom wydruków co najmniej minimum 6 000 stron.

9. Posiada dotykowy Panel LCD o przekątnej co najmniej 7 cali, kolorowy z regulacją pochylenia, umożliwiający sterowanie urządzeniem wielofunkcyjnym

11. Skanowanie w kolorze oraz czarno – białe

12. Skanowanie dwustronne,

13. Prędkość skanowania co najmniej 55 stron na minutę

Możliwe rozdzielczości skanowania: 600 x 600 dpi; 400 x 400 dpi; 300 x 300 dpi; 200 x 200 dpi

- 24 bitowa paleta kolorów

- Maksymalna możliwość skanowania: format A3

- Możliwości skanowania: do email, do folderu, do PC, do pamięci USB)

- Skanowanie SMB z możliwością przeglądanie folderów sieciowych

14. Czas uruchomienia maszyny od momentu rozruchu – maks. 100 sekund

15. Zainstalowany w urządzeniu przeszukiwalny OCR

16. Zainstalowana pamięć min. 2048 MB

17. Procesor min. 1 GHz

18. Czas uruchomienie maszyny od momentu uśpienia – maks. 12 sekund

19. Urządzenie musi posiadać tonery startowe na min 12 tys. wydruków mono i 8 tys. wydruków kolorowych.

20. Rozdzielczość druku min. 1200 x 1200 dpi

21. Gwarancja  - min 24 miesiące

22. Urządzenia wyposażone w  pełnowartościowe tonery

23. Dodatkowy komplet pełnowartościowych tonerów do każdego urządzenia

- Niszczarki przeznaczone do dokumentów i multimediów (płyt CD, kart plastikowych)  – 10 sztuk

- Szerokość wejścia 240-310

- Jednorazowe niszczenie  - min. 20 arkuszy papieru

- System Energy Smart – oszczędność  energii dzięki zerowemu poborowi  mocy w trybie stand-up (czuwania)

- Napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją

- Przekładnie wykonane ze specjalnej utwardzanej stali węglowej

- Pojemność kosza- min. 110 L

- Sygnał świetlny – otwarty/wyjęty kosz

- Optyczny wskaźnik napełnienia kosza

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

- Cięcie zszywek i zszywaczy

- Cięcie płyt CD

- Cięcie kart plastikowych

- Szerokość cięcia – min.  3,9x40 mm

- Poziom bezpieczeństwa DIN (32757 – 3

- Poziom bezpieczeństwa DIN (66399) P – 4

- Obudowana szafka na kółkach

- Dożywotnia gwarancja na noże tnące

- Gwarancja  - min 24 miesiące

- Niszczarka przeznaczona do niszczenia płyt  CD i dyskietek –  1 sztuka

- Szerokość wejścia  - niszczenie płyt CD 130 mm, niszczenie papieru 240 mm

- Niszczenie płyt na ścinki o rozmiarze 1.5x2.5 mm

- System Energy Smart – oszczędność  energii dzięki zerowemu poborowi  mocy w trybie stand-up (czuwania)

- Napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją

- Przekładnie wykonane ze specjalnej utwardzanej stali węglowej

- Sygnał świetlny – otwarty/wyjęty kosz

- Optyczny wskaźnik napełnienia kosza

- Silnik przystosowany do pracy ciągłej

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

- Poziom bezpieczeństwa DIN (32757 – 4

- Poziom bezpieczeństwa DIN (66399) P – 6

- Objętość kosza na CD  – 80 litrów

- Obudowana szafka na kółkach

- Dożywotnia gwarancja na noże tnące

- Gwarancja  - min 24 miesiące