Wrocław, dnia 09.06. 2016 r.

Zam. Publ. 13/2016

DOZ/ EZ/Z.P.13/2540/4/2016

Dot: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz dostawę fabrycznie nowych telefonów komórkowych, akcesoriów do tych telefonów, kart SIM dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Pytanie : Czy zamawiający zgodzi się na zmianę parametrów technicznych (minimalnych) dla grupy 74 sztuk?

Pragnę poinformować, że wskazywany model w zamówieniu SIWZ nie jest już dostępny i nie będzie w przyszłości dostaw tego modelu. Czy w tej sytuacji zamawiający dopuszcza zmianę sprzętu n/w grupy o minimalnie niższych parametrach?Karta pamięci – max wielkość 32GB (pierwotnie 64GB) Drugi  aparat – 2Mpix (pierwotnie 5Mpix)Masa (g) +/- 10 g -125g (pierwotnie 150g) NFC – NIE (pierwotnie TAK) Procesor Qualcomm Snapdragon 210 890, Zegar procesora: 1,10 GHz (pierwotnie 1,2GHz) Liczba rdzeni: 4,GPU: Adreno 304.Reszta parametrów bez zmian.

| 74 sztuki aparatów telefonicznych komórkowych o minimalnych parametrach wskazanych poniżej:* | Nazwy parametrów |
| --- | --- |
| Smartfon | Typ urządzenia |
| jednobryłowy | Typ budowy |
| microSIM | Typ SIM |
| 850, 900,1800, 1900 | GSM |
| 850, 900, 1900, 2100 | WC DMA |
| 800, 850,900,1800,2100,2600 | LTE |
| 144.8 x72.1 x 8.6 | Wymiary ( wys. X szer. X grub.) mm +/- 5 mm |
| 156 | Masa (g) +/- 10 g |
| Nie | CSD |
| Tak | GPRS |
| Tak | EDGE |
| Tak | 3 G |
| 42.2 Mbps | HSDPA |
| 5.76 Mbps | HSUPA |
| Tak | HSPA |
| Tak | HSPA+ |
| Tak, kategoria 6 ( DL: 150 Mbps, UL: 50 Mbps) | LTE |
| Kolorowy, TFT, dotykowy, pojemnościowy, multu-touch | Wyświetlacz główny |
| 16 mln kolorów | Kolory wyświetlacza |
| 540 x 960 pix | Rozdzielczość wyświetlacza |
| Min. 5 cali | Wielkość wyświetlacza |
| Tak | Akcelerometr |
| Tak | Czujnik zbliżeniowy |
| Min. Android v 4.4 | System |
| Quad-core, Qualcomm, MSM8916, Snapdragon 410, Cortex – A53, 1.2 GHz, Adreno 306 | Procesor |
| 8 GB 1 GB RAM | Wielkość pamięci wbudowanej |
| Micro SD | Karta pamięci |
| 64 GB | Karta pamięci – max wielkość |
| 8 Mpix | Aparat główny |
| Tak | Autofocus |
| LED | Flesz |
| Tak | Filmy |
| 5 Mpix | Drugi aparat |
| 4.0 | Bluetooth |
| Tak, 802.11 a/b/g/n | WLAN |
| Nie | WLAN Dual Band (2,4 GHz/5GHz) |
| Tak | NFC |
| 2.0 | USB |
| microUSB | Typ USB |
| GPS + GLONASS | GPS |
| Tak | Ładowanie przez USB |
| Tak z RDS | Radio |
| Tak | Dyktafon |
| Tak | Polifonia |
| Tak | Odtwarzacz muzyki |
| Nie | HD VOICE |
| Tak | SMS |
| Tak | Słownik SMS |
| Tak | MMS |
| Tak | IM |
| Tak | e-mail |
| HTML | Przeglądarka |
| Nie | RSS |
| Tak | Kompas cyfrowy |
| Tak | Terminarz |
| Tak | Alarm wibracyjny |
| Tak | Profile |
| Dla numerów i funkcji | Wybieranie głosowe |
| Tak | System głośnomówiących |

Odpowiedź: Zamawiający pod tabelą określającą minimalne parametry telefonów ( załącznik nr 5 do SIWZ) dodał zapis o następującej treści: „*Wskazane przez Zamawiającego parametry techniczne mają  wskazać jakim rodzajem aparatów pod względem jakościowym jest zainteresowany Zamawiający, aby na tej podstawie Wykonawca mógł przygotować wysokość budżetu na zakup telefonów. Wysokość budżetu ma zapewnić Zamawiającemu zakup telefonów we wskazanych powyżej ilościach i parametrach nie gorszych niż wskazane minimalne parametry. „

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie minimalnych parametrów telefonów. Wykonawca sporządzi odpowiedni budżet, który zrealizuje potrzeby Zamawiającego o parametrach równych bądź lepszych niż te określone w SIWZ.

Wyjaśnienia  do SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 13/2016.